Załącznik Nr 1 do SWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
(Numer referencyjny: ZP.271.1.2025.RF)
Zakup sprzętu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej i utrzymania dróg
Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
I	CIĄGNIK ROLNICZY Z OSPRZĘTEM ORAZ SAMOCHÓD SERWISOWY SŁUŻB WODNOKANALIZACYJNYCH, 2 LUB 3 OSOBOWY, TYPU FURGON Z WYPOSAŻENIEM
1.	Ciągnik rolniczy z osprzętem:
a)	Osprzęt fabrycznie nowy, przystosowany do agregacji, kompatybilny z ciągnikiem. / Wałki WOM w komplecie.	Spełnia / nie spełnia * (zaznaczyć właściwe)
b)	Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy, rok produkcji. min. 2024 / Pojemność silnika min. 6000 cm3, podstawowa moc minimalna (ECE R120) 150 KM – (pod pojęciem podstawowa moc minimalna (ECE R120) 150 KM", należy rozumieć jako wymagana moc maksymalna w wysokości minimum 150 KM bez uwzględniania stosowanych w ciągnikach systemów podwyższających moc), / Norma emisji spalin wg aktualnych wymagań. / Biegi pełzające, zatrzymanie ciągnika bez konieczności wciskania pedału sprzęgła, rewers elektro hydrauliczny. / Napęd 4x4, amortyzowana oś przednia, blokada mechanizmu różnicowego. / Min. 4 pary wyjść hydrauliki plus wolny spływ. Hydraulika z przodu ciągnika minimum jedna para z oddzielnym sterowaniem i z gniazdem elektrycznym. / Pompa hydrauliczna o zmiennym wydatku min 150 l/min. / Minimum 3 prędkości tylnego WOM 540, 540E i 1000 obr./ min., przedni WOM 1000 obr./min. Przedni TUZ udźwig min 3000 kg, udźwig tylnego podnośnika minimum 7000 kg. / Pneumatyka hamulców przyczep 2-obwodowa. / Kabina kierowcy wentylowana, ogrzewana, klimatyzowana, z systemem amortyzacji. / Fotel operatora z amortyzacją pneumatyczną, dodatkowy fotel pasażera. / Wspomaganie układu kierowniczego. Błotniki przednie tzw. skrętne / Zaczep transportowy regulowany, automatyczny. / Oświetlenie robocze w technologii min 10 szt. LED. Balast na przedni TUZ min 800 kg. / Lampy ostrzegawcze, sygnalizacyjne w kol. pomarańczowym, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka	Spełnia / nie spełnia * (zaznaczyć właściwe)
c)	Pług odśnieżny (dwuczęściowy) / Zawieszenie -przedni TUZ, bezstopniowa, hydrauliczna regulacja odkładnicy. / Dowolność pozycji roboczych w za kresie ± 30°, oddzielnie dla każdego lemiesza / Hydrauliczny kąt skrętu prawo / lewo. / Maksymalna Szerokość robocza min. 2,7 m., wysokość lemiesza min. 80 cm / Zabezpieczenie przeciwnajazdowe. Oświetlenie obrysowe.	Spełnia / nie spełnia * (zaznaczyć właściwe)
d)	Posypywarka ciągnikowa / Ładowność: min. 5000 kg., pojemność ładunkowa min. 4 M3 / Układ jezdny jednoosiowy. / Stalowa skrzynia ładunkowa z gumowym przenośnikiem podłogowym i kratą zasypową (sitem). / Napęd taśmowy mechanizmu podającego oraz tarcz adaptera rozsypującego –silniki hydrauliczne / Sterowanie prędkością posuwu taśmy podającej – płynne zaworem hydraulicznym. / - układ hamulcowy pneumatyczny dwuobwodowy - napęd taśmy hydrauliczny regulowany - napęd tarcz hydrauliczny regulowany (2 silniki), regulacja szerokości posypywania / Światła LED, Lampa ostrzegawcza, sygnalizacyjna w kol. pomarańczowym. / Trójkąt wyróżniający pojazdy wolnobieżne, błotniki kół, plandeka, boczny podest serwisowy. / Kolorystyka malowania nadwozia - pomarańczowy	Spełnia / nie spełnia * (zaznaczyć właściwe)
e)	Frezarka do renowacji dróg szutrowych i gruntowych, / Renowacja w jednym przejeździe roboczym : Frezowanie - Mieszanie - Profilowanie – Ubijanie. / Szerokość robocza: min. 2,0 m., Głębokość robocza regulowana z kabiny operatora: min.12 cm. / Mocowanie TUZ. / Napęd frezarki: WOM ciągnika, dwie płyty wibracyjne. Napęd płyt od hydrauliki nośnika. / Niezależna możliwość załączania i wyłączania frezowania i ubijania w zależności od potrzeb.	Spełnia / nie spełnia * (zaznaczyć właściwe)
f)	Walec drogowy wibracyjny, / Wał: jednoczęściowy, waga walca bez zalania min. 5000 kg., dodatkowe dociążenie wału, / Średnica wału: min. 1000 mm., szerokość wału: min. 2000 mm. / Zawieszenie: jednoosiowe, sztywne, skrobak wału z możliwością regulacji. / Hamulec: hydrauliczny lub pneumatyczny. / Wał ciągany na podwoziu kołowym: hydrauliczny wydźwig transportowy wału. / Wibracja za pomocą wałka WOM.	Spełnia / nie spełnia * (zaznaczyć właściwe)
g)	Odchwaszczarka / zamiatarka komunalna, / Wysuw boczny hydrauliczny: min. 80 cm., hydrauliczne sterowanie kąta głowicy odchwaszczarki. / Możliwość pracy zarówno z przodu jak i z tyłu ciągnika: mocowanie TUZ. / Pilot zdalnego sterowania maszyną, bez konieczności wychodzenia operatora z ciągnika. / Zapasowa szczotka czyszcząca .	Spełnia / nie spełnia * (zaznaczyć właściwe)
2.	Samochód serwisowy służb wodnokanalizacyjnych, 2 lub 3 osobowy, typu furgon z wyposażeniem
a)	Samochód serwisowy służb wodnokanalizacyjnych, / Samochód 2 lub 3 osobowy, typu furgon, fabrycznie nowy, rok produkcji. min. 2024. / Silnik diesla o mocy min 70 KW, manualna skrzynia biegów. / Kamera cofania. / Boczne drzwi rozsuwane bez szyb, tylne drzwi skrzydłowe bez szyb, ściana działowa bez okna, długość przedziału ładunkowego min.1500 mm, oświetlenie przestrzeni ładunkowej. / Relingi dachowe lub poprzeczne belki dachowe, bagażnik dachowy z uchwytami do przewozu drabiny z rolką prowadzącą. / Wykładzina podłogi w przedziale ładunkowym – gumowa, wykładzina ochronna boków przedziału ładunkowego, gumowa wykładzina podłogi w kabinie. / W tylnej części umieszczone światło robocze LED min. 10 000 lumenów. / Nad kabiną kierowcy lampa zespolona LED ostrzegawcza, sygnalizacyjna w kolorze pomarańczowym. / Kpl. opon zimowych na felgach stalowych. / Drabina aluminiowa składana o długości min. 4 m.	Spełnia / nie spełnia * (zaznaczyć właściwe)
b)	Pompa do odwadniania wykopów przystosowana do tłoczenia wody zanieczyszczonej zawierającej piasek, żwir – zasilanie spalinowe, / Moc silnika min. 5,5 KM / Wydajność max: min 700 l/min. / Wałek giętki napędu pompy o długości min. 7 m. / Kufer transportowy	Spełnia / nie spełnia * (zaznaczyć właściwe)
c)	Kamera inspekcyjna do rur o średnicy do 250 mm: / Kolorowy ekran monitora LCD, rozmiar min. 20 cm, / maksymalny kąt widzenia min. 110°, / Kamera Stopień ochrony wodoodporny IP68, / Prowadnice kamery, wózki rolkowe, obudowa ze stali nierdzewnej, oświetlenie diodowe, / Półsztywny kabel o długości min. 60 m, / Kamera inspekcyjna z funkcją DVR i nagrywania zdjęć, / Karta SD min. 16 GB. Bateria litowa min 4000 mAh	Spełnia / nie spełnia * (zaznaczyć właściwe)
d)	Zadymiarka do rurociągów. / wąż z PVC o średnicy min. 120 mm, o długości min. 5 metrów, umożliwiający wprowadzanie dymu do rury kanalizacyjnej, / min. 3 metrowy teleskopowy drążek ułatwiający wprowadzenie węża do rury, / kufer transportowy, / kanister z płynem do zadymiania 5 litrów	Spełnia / nie spełnia * (zaznaczyć właściwe)
e)	Zestaw do nawiercania wodociągów pod ciśnieniem: / nawiercanie wodociągów pod ciśnieniem do 1,6Mpa, / zastosowanie w średnicach DN32, DN40, DN50, / nawiercanie wodociągów PE, PCV, ŻL, AC, stal, / wiertła i frezy do zakresu pracy, / metalowa skrzynia narzędziowa, / atest higieniczny.	Spełnia / nie spełnia * (zaznaczyć właściwe)
f)	Zestaw cyfrowy do pomiaru wydajności hydrantów zewnętrznych p. poż. / Elektroniczny tester hydrantów / Kolano kierunkowe na koronie obrotowej / aplikacja do pomiaru wydajności i ciśnienia hydrantów / Tablet do pomiaru wydajności hydrantów / Urządzenie do badania hydrantów zewnętrznych / Świadectwo ekspertyzy głównego urzędu miar, / Atest pzh, / Świadectwo wzorcowania / Program komputerowy do obsługi pomiarów ciśnienia wydajności hydrantów: / licencja dożywotnia, korekta protokołów / baza protokołów z pomiaru, / automatyczne obliczanie wydajności, / automatyczne określenie czy dany hydrant spełnia wymagania, / brak limitu użytkowników, / archiwizacja danych, przywracanie danych z archiwum, / drukowanie i generowanie protokołów, archiwum protokołów / automatyczna aktualizacja aplikacji przez internet, / brak konieczności instalacji – możliwość używania z pendriva czy dysku wspólnego, / wydruk logo firmy na wydrukach, / nanoszenie hydrantów wraz z wynikami na mapę google / drukowanie kontrolek z serwisu, przeglądu	Spełnia / nie spełnia * (zaznaczyć właściwe)
g)	Elektryczna zamrażarka do rur z zamkniętym obiegiem środka mrożącego: / zakres pracy min. DN10-DN60, / do rur ze stali, miedzi, tworzyw, / moc min. 420W, zasilanie 230V, 50Hz, / 2x wąż mrożący o długości min 2m, / 2x opaska mocująca.	Spełnia / nie spełnia * (zaznaczyć właściwe)
h)	Zestaw elektronarzędzi akumulatorowych z bateriami: / Wiertarko-wkrętarka z udarem18V, oświetlenie LED, z silnikiem bezszczotkowym, / 3 Biegowy klucz udarowy 1/2", 18V, maksymalny moment obrotowy min. 900 Nm , z silnikiem bezszczotkowym / Komplet udarowych kluczy nasadowych do klucza udarowego: / Średnice nasadek krótkich i długich: minimum 10, 11, 12, 13, 14 ,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm / Typ nasadki: Sześciokąt / Szlifierka kątowa 18 V do tarcz Ø 125, z silnikiem bezszczotkowym, / 3 akumulatory 18V, min 5,0 Ah / Ładowarka wielonapięciowa, / Kufer transportowy.	Spełnia / nie spełnia * (zaznaczyć właściwe)

UWAGA: Należy uwzględnić również inne nie ujęte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia elementy ( elektryczne, mechaniczne itp.), których wykonanie/montaż jest niezbędne do prawidłowej pracy i użytkowania przedmiotu zamówienia.